Grundlagen der Photovoltaik:

Abschätzung der Energieernte

| Korrektur der Nennleistung |  |
| --- | --- |
| Man nehme die installierte Leistung in Wp oder kWp. | 38 Wp |
| Diese ist gemessen unter STC (= Standard Test Conditions): 1000 W/m² Leistung 25 °C Modultemperatur AM1,5 Spektrum senkrechter Einfall |  |
| Folgende Faktoren bewirken eine geringere Leistungsabgabe: |  |
| Angabetoleranz von bis zu 10 %, abhängig vom Hersteller. Im Mittel 5 % runter. |  |
| Arbeitstemperatur ist nicht 25 °C, sondern Treal. ( P um 0,4% * (Treal - 25°C) runter. (z.B. 47 °C) Also Pkorr in W bei 1 kW/m² Intensität |  |
| Berechnung einer Tagesernte |  |
| Angegeben ist die Strahlungsenergie auf waagerechte Fläche. (z.B. 5 kWh/m²d). |  |
| einfache Annahme: Modul sei waagerecht. |  |
| 5 kWh/m² sind 5 h * 1 kW/m² also liefert Modul 5 * Pkorr |  |