Grundlagen der Photovoltaik:

Wie warm werden Module?

Entscheidend ist die Temperatur der Zellen. Der Richtwert, der meist angegeben wird, ist die

Nominal Operation Cell Temperature = NOCT

Bedingungen:

- 800 W/m² Intensität

- freie Aufstellung

- 20 °C

- 1 m/s Wind

Ein typischer Wert ist 47 °C.

Eine Faustformel ist:

Modultemperatur = Umgebungstemperatur + 30 °C / kW/m²

Wie sieht´s aus, wenn ich das Modul aufs Dach schraube?